Ⅲ Parameter

| Component | Item | AHIM-30HJ |
| --- | --- | --- |
| bottles | number | 30 |
|  | diameter | 160-190mm |
|  | height | ≤450mm |
|  | 2.5L capacity | 14000-15000BPH |
|  | Qualified rate | 99-99.5% |
| Air | Operation pressure | 4-6bar |
|  | Low pressure air consumption | 4.0~5.0m3/min |
| Electricity | Total power | 6KW |
|  | Phase | Triphase,50HZ |
| Weight | Main machine\heating machine\electricity controller | 7t |
| Dimension | Main machine(L×W×H) | 2000mm×2000mm×1800mm |
|  | Vibration plate(L×W×H) | 2100mm×1500mm×2500mm |
|  | Conveying belt(L) | 3500mm |
|  | elevator(L) | 3000mm |
|  | Layout(L×W) | 11700mm×4000mmmm |

Ⅳ Components List

| NAME | MADE IN | BRAND | REMAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Touch screen | Germany | SIEMENS |  |
| PLC | Japan, Germany | MITSUIBISH, SIEMENS |  |
| Main motor | Germany | SEW |  |
| Servo drive | Japan | MITSUIBISH |  |
| Power switch | France | Schneider |  |
| Valve | Germany | REXROTH |  |
| cylinder | Japan, Germany | SMC，REXROTH |  |

Note:

1.We can design&produce this machine as the customer’s electricity

Requirements or other requirements;

2. We reserve the right to change the design due to improvement in quality,development or production requirements without prior notice.